## Slide 1
Architettura del computer
L’architettura del computer di von Neumann prevede due componenti fondamentali tra loro interconnesse:
l’unità centrale di elaborazione denominata CPU (Central Processing Unit);
la cosiddetta memoria ad accesso casuale. (RAM, Random Access Memory);
La CPU è a sua volta composta:
dall’unità di controllo (CU, Control Unit), che sovrintende al funzionamento della macchina (in particolare al controllo della sequenza delle istruzioni da eseguire);
dall’unità aritmetico-logica (ALU, Arithmetic-Logic Unit), all’interno della quale si svolgono le operazioni specificate dalle istruzioni.
La memoria RAM è organizzata come una sequenza di locazioni – identificate da indirizzi consecutivi – ciascuna delle quali può contenere un numero intero che codifica un dato o un’istruzione.
La struttura di interconnessione tra CPU e RAM è costituita da un bus unidirezionale per gli indirizzi e da un bus bidirezionale per i dati e le istruzioni

## Slide 2
L’unità di controllo può richiedere alla memoria operazioni di lettura (trasferimento di dati o istruzioni dalla RAM alla CPU) o
di scrittura (trasferimento di dati dalla CPU alla RAM).
L’operazione richiesta coinvolge la locazione di memoria indirizzata dal numero inviato alla RAM mediante il bus indirizzi,
mentre i dati (o le istruzioni) transitano da un’unità all’altra attraverso il bus dati/istruzioni.

## Slide 3
OSSERVAZIONE L’idea fondamentale che sta alla base della macchina ideata da von Neumann più di mezzo secolo fa e su cui ancora oggi è fondata l’architettura dei computer è la coesistenza in un’unica unità di memoria sia dei dati da utilizzare per il calcolo, sia dei risultati intermedi e finali prodotti dall’esecuzione del calcolo, sia delle istruzioni che specificano i calcoli da effettuare sui dati memorizzati.
Tutte queste «informazioni» sono memorizzate nella memoria della macchina in formato numerico.

## Slide 4
L’unità ALU comprende normalmente un registro, denominato accumulatore, per la memorizzazione temporanea del risultato di operazioni aritmetiche effettuate tra il contenuto numerico dello stesso accumulatore e quello di una specifica locazione di memoria individuata da un indirizzo, in simboli:
A ← A ⛛ RAM[ind]
Il simbolo ⛛ rappresenta una qualsiasi delle operazioni aritmetiche che l'unità ALU è in grado di effettuare.
ALU
ACCUMULATORE
5

## Slide 5
Esempio esecuzione di operazione di ADD:
ALU
ACCUMULATORE
5
ADD 100
ACCUMULATORE
35
30
RAM
Indirizzo 100
Indirizzo 101
Indirizzo 99

## Slide 6
Completano l’architettura di una macchina di von Neumann due registri contenuti nell’unità di controllo:
il registro istruzioni (IR, Instruction Register), dove un’istruzione prelevata dalla memoria viene interpretata per essere eseguita;
il registro contatore di programma (PC, Program Counter), il cui valore individua l’indirizzo della locazione di memoria contenente la prossima istruzione da eseguire.
Il valore del registro PC viene automaticamente incrementato di una posizione – divenendo l’indirizzo della locazione successiva di memoria – nel corso dell’esecuzione da parte della CPU dell’istruzione stessa.
Control Unit
Program counter
7
Instrucion register
ADD 100

## Slide 7
Il funzionamento di un computer è di conseguenza definito dalla seguente sequenza di fasi di lavoro che viene continuamente ripetuta:
FETCH: l’istruzione contenuta nella locazione di memoria indirizzata dal valore del registro PC viene letta e copiata nel registro IR dell’unità di controllo; successivamente viene incrementato il valore del PC in modo da indirizzare l’istruzione successiva da eseguire;
EXECUTE: l’istruzione presente nell’IR viene esaminata per riconoscere l’operazione che essa codifica e quindi eseguita.
I termini fetch (prelevamento) ed execute (esecuzione) identificano le due fasi del ciclo di funzionamento della CPU che un computer attuale è in grado di ripetere anche alcuni miliardi di volte al secondo.

## Slide 8
Memorizzando ordinatamente le istruzioni che si intendono eseguire in locazioni successive della memoria RAM e stabilendo il valore iniziale del registro contatore di programma uguale all’indirizzo della prima di esse, si ottiene da parte del computer l’esecuzione automatica della sequenza di operazioni specificata dalle istruzioni. La sequenza di istruzioni da eseguire è denominata programma.
Vediamo ora un linguaggio macchina eseguito da una computer semplificato a scopo didattico: un solo registro accumulatore, mentre nelle CPU reali ci sono più registri che vengono utilizzati come registri accumulatori e un insieme limitato di OPERAZIONI sia ARITMETICHE che di SALTO

## Slide 9
OPERAZIONI di LETTURA e SCRITTURA tra ACCUMULATORE e MEMORIA PRINCIPALE
ISTRUZIONE | DESCRIZIONE ANALITICA | DESCRIZIONE SINTETICA
LOD ind | Carica il valore contenuto nella locazione di memoria di indirizzo ind nel registro accumulatore | A <-- RAM[ind]
LOD #num | Carica direttamente il numero specificato nel registro accumulatore | A <-- num
STO ind | Copia il valore contenuto nel registro accumulatore nella locazione di memoria di indirizzo ind | RAM[ind] <-- A

## Slide 10
OPERAZIONI ESEGUITE DALLA ALU: ADDIZIONE
ISTRUZIONE | DESCRIZIONE ANALITICA | DESCRIZIONE SINTETICA
ADD ind | Addiziona il valore contenuto nel registro accumulatore e il valore contenuto nella locazione di memoria di indirizzo ind calcolando la somma nel registro accumulatore | A <-- A + RAM[ind]
ADD #num | Addiziona il valore contenuto nel registro accumulatore e il numero specificato calcolando la somma nel registro accumulatore | A <-- A + num

## Slide 11
ISTRUZIONE | DESCRIZIONE ANALITICA | DESCRIZIONE SINTETICA
SUB ind | Sottrae il valore contenuto nella locazione di memoria di indirizzo ind dal valore contenuto nel registro accumulatore calcolando la differenza nel registro accumulatore | A <-- A - RAM[ind]
SUB #num | Sottrae il numero specificato dal valore contenuto nel registro accumulatore calcolando la differenza nel registro accumulatore | A <-- A - num
OPERAZIONI ESEGUITE DALLA ALU: SOTTRAZIONE

## Slide 12
ISTRUZIONE | DESCRIZIONE ANALITICA | DESCRIZIONE SINTETICA
MUL ind | Moltiplica il valore contenuto nel registro accumulatore con il valore contenuto nella locazione di memoria di indirizzo ind calcolando il prodotto nel registro accumulatore | A <-- A * RAM[ind]
MUL #num | Moltiplica il valore contenuto nel registro accumulatore con il numero specificato calcolando il prodotto nel registro accumulatore | A <-- A * num
OPERAZIONI ESEGUITE DALLA ALU: MOLTIPLICAZIONE

## Slide 13
ISTRUZIONE | DESCRIZIONE ANALITICA | DESCRIZIONE SINTETICA
DIV ind | Divide il valore contenuto nel registro accumulatore per il valore contenuto nella locazione di memoria di indirizzo ind calcolando il quoziente nel registro accumulatore (il quoziente è un numero intero anche se il valore contenuto in A non è divisibile per il valore contenuto nella memoria in questo caso viene trascurato il "resto") | A <-- A / RAM[ind]
DIV #num | Divide il valore contenuto nel registro accumulatore per il numero specificato calcolando il quoziente nel registro accumulatore (il quoziente è un numero intero anche se il valore contenuto in A non è divisibile per il numero specificato: in questo caso viene tralasciato il "resto") | A <-- A / num
OPERAZIONI ESEGUITE DALLA ALU: DIVISIONE

## Slide 14
ISTRUZIONI DI SALTO e ALT
ISTRUZIONE | DESCRIZIONE ANALITICA | DESCRIZIONE SINTETICA
JMP ind | Inserisce il valore ind nel registro PC (la prossima istruzione eseguita sarà l'istruzione contenuta nella locazione di memoria avente indirizzo ind, anziché l'istruzione contenuta nella posizione di memoria successiva a quella contenente questa istruzione) | PC  ind
JMZ ind | Inserisce il valore ind nel registro PC se il contenuto del registro accumulatore è zero (in questo caso la prossima istruzione eseguita sarà l'istruzione contenuta nella locazione di memoria avente indirizzo ind, altrimenti sarà l'istruzione contenuta nella locazione di memoria successiva a quella contenente questa istruzione | Se A è zero allora PC  ind
NOP | Operazione nulla | 
HLT | Interrompe il ciclo di funzionamento della macchina | 

## Slide 15
LOD 100
ADD #1
MUL 100
STO 101
HLT
Il seguente programma – memorizzato nella RAM a partire dall’indirizzo 0 –
effettua il prodotto del numero N inizialmente contenuto nella locazione di indirizzo 100, dato di input,
con il suo successore N + 1 e memorizza il risultato nella locazione di indirizzo 101 (output)
Program counter
ACCUMULATORE
Instruction register
CPU
9
Indirizzo 0
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4
Indirizzo 99
Indirizzo 100
Indirizzo 101
Indirizzo 102
0
RAM

## Slide 16
Il programma d’esempio viene eseguito dalla CPU eseguendo l’istruzione all’indirizzo codificato nel program counter (PC). L’istruzione viene caricata (fase di fetch), incrementato il valore del program counter, e poi eseguita (fase di execute). Questo ciclo si ripete fino a che non viene letta l’operazione di HLT (alt!). Quindi la CPU è in grado di eseguire l’insieme di istruzioni, scritte in linguaggio macchina, che compongono un programma.
All’indirizzo, https://github.com/checksound/SimulatoreMacchinaVonNeumann, un simulatore di computer in grado di eseguire semplici programmi, utilizzando le semplici istruzioni del linguaggio macchina precedentemente illustrato.
Questo non è diverso da quello che accade quando cliccate (mandate in esecuzione un programma), ad esempio Microsoft World: Il sistema operativo (Window, Linux , iOS ….) carica in memoria l’eseguibile del programma, prelevandolo dalla memoria secondaria. Da questo punto in poi, il programma viene eseguito dalla CPU secondo lo schema fetch-execute.
Abbiamo ora introdotto un nuovo attore, il S.0., sistema operativo, anche lui un programma e quindi eseguito dalla CPU, ma un programma speciale perché permette agli altri programmi istallati di essere caricati in memoria principale prelevandoli dalla memoria secondaria (disco fisso) e quindi di essere eseguiti.

## Slide 17
Abbiamo detto che il sistema operativo è un programma, anche se speciale, e che quindi anche lui per poter essere eseguito dalla CPU deve essere caricato in memoria principale (RAM). Ma se il sistema operativo si occupa di caricare i programmi da eseguire in memoria, chi si occupa di caricare il sistema operativo in memoria?
Fase di bootstrap viene chiamata la procedura automatica all’avvio del computer in cui viene caricato in memoria il sistema operativo per poter essere eseguito.
A questo punto il sistema operativo è ‘padrone’ del computer è può caricare in memoria gli altri programmi su richiesta dell’utente